# Модуль дистанционного запуска двигателя

# для а/м VW PASSAT B6, СС, B7

#### CAN-AS-B6+

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### WWW.AUTOPEREHODNIK.RU

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя CAN-AS-B6+ (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона на а/м VW Passat B6, B7, СС по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.).

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; управление модулем – 4 вывода-входа для запуска/глушения двигателя, управления центральным замком а/м во время работы двигателя от модуля, отключение контроля температуры двигателя;  управление запуском и работой двигателя – 9 выводов, для подключения к замку зажигания а/м;  статус работы модуля – 3 вывода-выхода отрицательной полярности (открытый коллектор) – статус работы модуля, статус заведенного двигателя, статус аварийного глушения двигателя (несанкционированное открывание дверей).

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания для считывания чипа иммобилайзера. В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный(ые) ключ(и).

Порядок установки и подключения:

- Снимите крышку модуля, открутив четыре винта.

- Вставьте штатный ключ а/м под  петлю шлейфа.

- Установите крышку и соберите модуль.

- Скоммутируйте провода соединительного разъема модуля согласно схемы подключения (Рис. 1).

- Соедините разъем с модулем и проверьте работу системы.

- Установите модуль в скрытном месте с помощью двусторонней липкой ленты

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

Запуск двигателя осуществляется подачей положительного логического уровня (+12В) на Вход 1 модуля, при соблюдении следующих условий :

  - Не включено зажигание штатным ключом а/м.

  - Температура двигателя меньше 90 градусов при не активном Входе 4.

  - Включен ручной тормоз.

При соблюдении вышеперечисленных условий, выполняются следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м был закрыт штатным ключом, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Осуществляется пуск двигателя.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 2 устанавливается отрицательный логический уровень.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен) - на Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень, и если до включения автостартера а/м был закрыт штатным ключом, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация.

Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-AS-B6

Рис. 2. Место подключения выхода 1 модуля  CAN-AS-B6 для а/м с МКПП.(Если на блоке три многопиновых разъема, то подключить к фиол./черному проводу – 20 контакт 94-контактного соединителя)

Рис. 3. Место подключения к проводу выключателя педали тормоза (На бежевом 52-х контактном соединителе блока бортовой сети 17-й контакт)

  - Работа и глушение двигателя

Внимание !  Во время работы двигателя от модуля, штатный брелок а/м становится не активным. В этом случае управление центральным замком возможно только от внешних устройств (брелок отдельно установленного ДУ, дополнительная сигнализация, GSM-модуль и др.) подачей отрицательного логического импульса на Вход 2 (открыть двери) или Вход 3 (закрыть двери).

Двигатель, заведенный модулем, будет работать до появления следующих событий:

- Температура двигателя достигла 90 градусов при не активном Входе 4.

- Сброшен положительный логический уровень (+12В) на Входе 1.

- Открыт центральный замок любым другим способом, кроме открывания подачей отрицательного импульса на Вход 2 модуля.

- Нарушен периметр (открыта дверь, капот, или багажник) при закрытом центральном замке.

- Выключен ручной тормоз.

- Включено зажигание штатным ключом а/м.

При появлении 1, 2 или 5 события, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя.

  - На Выходах 1 и 2 сбрасываются отрицательные логические уровни.

  - Если до включения автостартера а/м был закрыт штатным ключом, и в процессе работы автостартера замки не были открыты по Входу 2, то вновь закроются "SAFE"-замки, и включится штатная сигнализация.

При появлении 3 или 4 события, работа модуля аналогична выше описанной, только первым действием будет появление отрицательного 1 секундного импульса на Выходе 3, информирующего о несанкционированном открывании центрального замка, или нарушении периметра а/м.

При появлении 6 события, двигатель продолжит работу от штатного ключа зажигания, и на Выходах 1 и 2 сбросятся отрицательные логические уровни.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 3,4,13 | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 9,10,18,19 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 120х36х70 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-AS-B6+ 		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Диод 1N4001 (1N4007)		2 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

www.autoperehodnik.ru